## Slide 1: SPECIJALNI SLUČAJEVI KRETANJA
3) OBRTANJE TELA OKO NEPOKRETNE TAČKE (sferno kretanje):
P – se kreće po sfernoj površi čiji je poluprečnik AP, a centar u tački A.
Položaj tela određuju tri tačke: A, P i Q.
P, Q – obrtanjem oko A prelaze u P’ i Q’.

## Slide 2: SFERNO KRETANJE
Ravan kroz A, P, P’ seče sferu po velikom krugu čiji je deo PP’.
Isto važi i za ravan A, Q, Q ’.
PM=MP’
QN=NQ’
CM - je deo velikog kruga sfere u ravni
normalnoj na tangentu u tački M.
CN – je deo velikog kruga sfere u ravni
normalnoj na tangentu u tački N.

## Slide 3: SFERNO KRETANJE
CPQ ≈ CP’Q’
Dokaz:
Jer je C u ravni simetrije.
Jednakost stranica => CPQ = CP’Q’.
P → P ’
Q →Q’

## Slide 4: SFERNO KRETANJE
DALAMBEROVA TEOREMA:
Svako telo koje ima nepokretnu tačku možemo prevesti iz jednog u drugi položaj obrtanjem oko jedne ose koja prolazi kroz nepokretnu tačku.
Ta osa naziva se osom ekvivalentne rotacije.

## Slide 5: SFERNO KRETANJE
Na izvršeno pomeranje tela primenjujemo Rodrigov obrazac:
θ je ugao obrtanja oko ose ekvivalentne rotacije pri kome prelazi
P → P ’ i Q →Q’.

## Slide 6: SPECIJALNI SLUČAJEVI KRETANJA
4) OPŠTI SLUČAJ KRETANJA:

## Slide 7: SPECIJALNI SLUČAJEVI KRETANJA
Svako konačno pomeranje tela sastoji se od translacije tela i rotacije oko one tačke tela koja je translacijom dospela u svoj definitivan položaj. Moguć je i obrnuti red.
Ako je P- proizvoljna tačka, A- referentna tačka, tada:

## Slide 8: TRENUTNA OSA ROTACIJE.VEKTOR ELEMENTARNE ROTACIJE.
Pri obrtanju tela oko nepokretne tačke za svako beskonačno malo pomeranje koje se odigrava u intervalu vremena (t, t+dt) postoji osa obrtanja oko koje se telo obrtanjem prevodi iz prvog u drugi beskonačno blizak položaj.
Ova osa se naziva trenutna osa rotacije.
- Jedinični vektor trenutne ose obrtanja
- Vektor elementarne rotacije.
Površ koju opisuje snop trenutnih osa je aksoid.

## Slide 9: TRENUTNA OSA ROTACIJE.VEKTOR ELEMENTARNE ROTACIJE.
đθ – nije diferencijal, nego je to beskonačno mala veličina definisana u odnosu na trenutnu osu obrtanja.
STAV:
Pri sfernom kretanju sve tače tela vrše obrtanje oko iste trenutne ose obrtanja za isti ugao i u istom smeru u posmatranom intervalu vremena, t.j. Vektor elementarna rotacije ne zavisi od položaja tačke u telu.

## Slide 10: TRENUTNA OSA ROTACIJE.VEKTOR ELEMENTARNE ROTACIJE.
Dokaz:
Sve tačke rotiraju za isti ugao.

## Slide 11: BRZINA I UBRZANJE TAČAKA KRUTOG TELA

## Slide 12: BRZINA I UBRZANJE TAČAKA KRUTOG TELA
Brzina rotacije oko tačke A (ugaona brzina tela oko tačke A)
Brzina translacije
BRZINA MATERIJALNE TAČKE KRUTOG TELA
Vektor ugaone brzine (ima pravac trenutne ose obrtanja)

## Slide 13: TEOREMA O PROJEKCIJAMA BRZINA

## Slide 14: PROSTORNA DESKRIPCIJA

## Slide 15: PROSTORNA DESKRIPCIJA
PROSTORNA DESKRIPCIJA:
BRZINA u prostornoj deskripciji.
Pri ovakvom prikazivanju brzine tačka P je ona tačka tela koja se u trenutku t zatekla u tački prostora čije su koordinate (x,y,z).

## Slide 16: MATERIJALNA DESKRIPCIJA
MATERIJALNA DESKRIPCIJA:

## Slide 17: MATERIJALNA DESKRIPCIJA
Materijalna
deskripcija
U materijalnoj deskripciji data je brzina tačke P tela čije su materijalne koordinate (ξ, μ, ζ) i konstante su u vremenu dok se telo kreće.